## Slide 1: Cours d’introduction aux réseaux L1 AMRT/D2AW Semestre S2-Année 2017
Dr. Diery NGOM
Enseignant–chercheur au département TIC de l’UFR SATIC, UADB
Contact : diery.ngom@uadb.edu.sn

## Slide 2: Chapitre 3 : Modèles OSI et TCP/IP
Dr. Diery Ngom

## Slide 3: Plan du cours
Présentation du modèle OSI
Objectifs du modèle OSI
Principes du modèle OSI
Rôles des différentes couches du modèle
L’encapsulation des données
Notions de PDU et de SDU
Le modèle TCP/IP
Présentation du modèle TCP/IP
Notion de protocole
Protocoles de couche transport
Comparaison entre OSI et TCP/IP

## Slide 4: Présentation du modèle OSI
La première évolution des réseaux informatiques était très anarchiques.
Chaque constructeur développait quasiment sa propre technologie, ce qui avait comme résultat une quasi impossibilité de connecter différents réseaux hétérogènes.
Pour palier à ce problème, l’ISO (International Standards Organization) a mis en place en 1977 le modèle OSI (Open System Interconnexion).
La figure suivante illustre l’architecture du modèle OSI.

## Slide 5: Architecture du modèle OSI
N° | Nom | Description
7 | Couche Application | Communication avec les logiciels
6 | Couche Présentation | Gestion de la syntaxe et représentation des données
5 | Couche Session | Contrôle du dialogue
4 | Couche Transport | Qualité de la transmission
3 | Couche Réseau | Adressage et sélection du meilleur chemin
2 | Couche Liaison de donnée | Préparation de l’envoie sur le média
1 | Couche Physique | Envoie sur le support physique

## Slide 6: Objectifs du modèle OSI
Permet d’analyser la communication en découpant les différentes étapes en 7 couches dont chacune remplissant une tâche bien spécifique;
Facilité de développement et de modification;
Une couche peut être modifiée de façon indépendante des autres couches;
Interopérabilité.

## Slide 7: Principes du modèle OSI
Une couche doit être crée lorsqu’un nouveau niveau d’abstraction est nécessaire;
Chaque couche exerce une fonction bien définie ;
Les fonctions de chaque couche doivent être définies en se référant à la définition des protocoles normalisés internationaux ;
Le choix des frontières entre couches doit minimiser le flux d’information au interfaces ;
Le nombre de couche doit être assez grand pour que des fonctions très différentes ne cohabitent pas dans une même couche et suffisamment réduit pour que l’architecture soit maîtrisable.

## Slide 8: Rôles des différentes couches
Les rôles des différentes couches sont décrites ci-dessous.

## Slide 9: Couche physique ou niveau 1
Elle décrit les interfaces mécaniques, électriques, fonctionnels et procédurales nécessaires à l'activation, au maintien et à la désactivation des connexions physiques destinées à la transmission de bits entre deux entités de liaison de données.
Ce niveau est chargé de piloter le matériel de transmission. C’est donc dans cette couche que sont définis le support physique ou médium, les signaux, les voies de transmission ou canaux, le raccordement des communicateurs.
Les entités principales, à ce niveau, sont le signal analogique et le bit.

## Slide 10: Couche liaison de donnée ou niveau 2
Elle permet le transfert fiable d'informations entre des systèmes directement connectés.
Elle doit donc fournir les moyens fonctionnels et procéduraux nécessaires à l’établissement, au maintien et à la libération des connections de liaison de données point à point entre 2 entités du réseau.
Pour les réseaux locaux, cette couche est un peu particulière et on la décompose souvent en deux sous-couches :
Sous-couche MAC (Medium Access Control) qui gère l'accès média;
Sous-couche LLC (Logical Link Control) qui regroupe l’aspect logique de la transmission entre systèmes physiquement connectés.

## Slide 11: Couche réseau ou niveau 3
Ce niveau est chargé de l'acheminement et de la communication en paquets d’information ainsi que de la gestion des connexions réseaux.
Ces principales fonctionnalités sont donc : l’adressage, le routage et la fragmentation.

## Slide 12: Couche transport ou niveau 4
Le service de couche transport assure un transfert de données transparent entre entités de session.
La couche transport optimise l’utilisation des services réseaux disponibles afin d'assurer au moindre coût les performances requises par chacune des entités de session.
Les principales fonctions de cette couche sont :
Le contrôle de flux ;
Le contrôle d’erreur (perte, duplicata de paquets, modifications, altérations) ;
Le séquencement des messages (livraison dans le même ordre que la soumission).

## Slide 13: Couche session ou niveau 5
Elle fournit des outils de synchronisation et de gestion du dialogue entre entités communicantes.
Ces fonctionnalités sont principalement des services nécessaires à l'établissement d'une connexion de session entre deux entités de présentation (niveau 6), ce qui induit entre autres, la gestion des interruptions, des reprises, etc.

## Slide 14: Couche présentation ou niveau 6
La couche présentation se charge de la représentation des informations échangées entre les entités applications.
Cette couche est surtout utile en environnement hétérogène car c'est elle qui est chargée de décrire de manière cohérente les données et de les coder sous une forme universelle dans le réseau.
C'est aussi cette couche qui gère une partie des problèmes de sécurité, en particulier ceux relatifs à la sûreté du contenu des messages.
Le cryptage/décryptage est donc un des services présents dans cette couche.
Elle gère également la compression et le typage des données.

## Slide 15: Couche application ou niveau 7
C’est la couche chargée de la communication entre les processus application et le modèle OSI.
Elle définit les formats de données spécifiques à une application telle que le mail, transfert de fichier, la navigation web, etc.
C’est la seule couche ouverte vers l’extérieur.
Toute normalisation est donc très difficile.

## Slide 16: L’encapsulation des données
Pour communiquer entre les couches et entre les hôtes d’un réseau, OSI a recourt au principe d’encapsulation.
L’encapsulation est un processus de conditionnement des données consistant à ajouter un en tête de protocole déterminé avant que les données ne soient transmises à la couche inférieure.
Voici le schéma illustrant le principe d’encapsulation des données :

## Slide 17: Illustration de l’encapsulation

## Slide 18: L’encapsulation des données (suite)
Lorsque 2 hôtes communiquent, on parle de communication d’égal à égal; c'est-à-dire que la couche de niveau N de la source communique avec son de niveau N du destinataire.
Lorsqu’une couche de la source reçoit des données, elle encapsule ces dernières avec ses informations puis les passe à la couche inférieure.
Le mécanisme inverse a lieu au niveau du destinataire où une couche réceptionne les données de la couche inférieur e; enlève les informations la concernant puis transmet les informations restantes à la couche supérieure; et ainsi de suite jusqu’à la couche haute du destinataire qui transmet le message à l’utilisateur final.

## Slide 19: Notions de PDU et de SDU
Pour identifier les données lors de leurs passages à travers une couche, l’appellation PDU (Protocol Data Unit) est utilisée.
Chaque échange est réalisé grâce aux services fournis par la couche N.
Les procédures de niveaux N et N+1 d'une même entité échangent des SDU (Service Data Unit).

## Slide 20: Notions de PDU et de SDU (suite)
Plus précisément, entre les couches N+1 et N circulent des IDU (Interface Data Unit).
Une IDU est composée de la manière suivante :
IDU = ICI +SDU avec N-SDU = information passée par N au niveau N-1 ou N+1; et ICI (Information Control Interface) est l'information propre à l'interface N+1/N pour aider les services du niveau N. Elle n’est bien sûr pas transmise sur le réseau.
De même, dans un protocole, l'entité d'information communiquée devient PCI + PDU où PCI (Protocol Control Interface) est l'information propre au protocole entre deux entités de même niveau.

## Slide 21: Les PDU des différentes couches
Couche | Désignation
7 | Données
6 | Données
5 | Données
4 | Segment
3 | Paquets
2 | Trame
1 | Bits

## Slide 22: Le modèle TCP/IP
A l’instar du modèle OSI, TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) est un modèle en couche qui a été mis en place par le DOD (Department Of Defence) afin de normaliser les communications dans les réseaux.
C’est le modèle le plus utilisé dans l’Internet.

## Slide 23: Origine du modèle TCP/IP
TCP/IP résulte du rôle historique que ce système de protocoles a joué dans le parachèvement de ce qui allait devenir Internet.
Il est mis en place à la fin des années 60 par le DOD.
En effet, les militaires du département de la défense possédaient une grande quantité de matériel informatique très divers, isolées ou mise dans des réseaux de petites tailles.
C’est ainsi, qu’ils se sont alors demandés s'il était possible, pour ces machines aux profils très différents, de traiter des informations mises en commun.

## Slide 24: Origine du modèle TCP/IP (suite)
Habitués aux problèmes de sécurité, ils ont pensé qu'un réseau de grande ampleur deviendrait une cible idéale en cas de conflit durant ce contexte de la guerre froide.
Ainsi, l’une des caractéristiques principales de ce réseau, s’il devait exister, était d'être non centralisé.
Donc, ses fonctions essentielles ne devaient en aucun cas se trouver en un seul point, ce qui le rendrait trop vulnérable.
C’est alors que fut mis en place le projet ARPANET (Advanced Research Projects Agency), qui allait devenir par la suite le système d'interconnexion de réseau qui régit aujourd’hui le réseau Internet : TCP/IP.

## Slide 25: Présentation du modèle TCP/IP
TCP/IP est un ensemble de protocoles permettant de résoudre les problèmes d’interconnexion en milieu hétérogène.
TCP/IP décrit un réseau logique (réseau IP) au dessus du ou des réseaux physiques réels auxquels sont effectivement connectés les ordinateurs.
C’est un modèle composé de 4 couches dont chacune à un rôle spécifique à jouer.
Voici l’architecture et la description des différentes couches du modèle TCP/IP :

## Slide 26: Architecture du modèle TCP/IP
N° | Nom | Description et rôles
4 | Couche application | Reprend les fonctions des couches de 5 à 7 du modèle OSI
3 | Couche transport | Qualité de la transmission
2 | Couche Internet | Adressage logique et sélection du chemin
1 | Couche Accès réseau | Reprend les fonctions des couches 1 et 2 du modèle OSI

## Slide 27: Notion de protocole
Un protocole désigne un ensemble formel de règles et de conventions qui régit l’échange d’informations entre des unités mises en réseau.
Deux entités homologues de même niveau N communiquent en utilisant un protocole de niveau N.
Exemple : la couche Internet de la machine source communique avec son homologue de la machine destinataire en utilisant un protocole, appelé IP (Internet Protocol) qui est un protocole de niveau 2 pour le modèle TCP/IP.

## Slide 28: Protocoles de couche Transport
Il existe deux protocoles majeurs de la couche transport :
TCP (Transmission Control Protocol) qui est un protocole orienté connexion;
UDP (User Datagram Protocol) qui est un protocole non orienté connexion.

## Slide 29: Protocole orienté connexion
Dans un protocole orienté connexion, un dialogue est établit entre la source et le destinataire par la réservation de circuit virtuel.
Toutes les communications passent par ce circuit virtuel, et ce dernier est libéré à la fin des communications.

## Slide 30: Protocole non orienté connexion
Dans un protocole non orienté connexion, les données sont envoyées dans le réseau sans qu’un circuit soit établi au préalable.
Donc ces données peuvent se perdre, et arriver dans le désordre au niveau du destinataire.

## Slide 31: Le protocole TCP
Le protocole TCP qui est un protocole orienté connexion maintient un dialogue entre la source et le destinataire pendant qu’il prépare les informations de couche application.
Il s’agit ainsi d’un protocole fiable, avec des mécanismes d’accusé de réception (ACK).
TCP est plus adapté pour des applications qui ont des contraintes de fiabilité.

## Slide 32: Le protocole UDP
UDP qui est un protocole non orienté connexion ne garantit pas la livraison des données.
Cependant, il est plus rapide pour l’envoie de ces données.
Ainsi, UDP est plus adapté pour les applications ayant des contraintes temporelle.

## Slide 33: Comparaison entre OSI et TCP/IP
Ces deux modèles sont très similaires, dans la mesure où les 2 sont des modèles de communication en couche et utilisent l’encapsulation des données.
On remarque cependant les différences suivantes :
TCP/IP regroupe certaines couches du modèle OSI dans des couches plus général;
TCP/IP est plus qu’un modèle de conception théorique, c’est sur lui que repose le réseau Internet actuel;
OSI spécifie des services (approche formaliste) alors que TCP/IP spécifie des protocoles (approche pragmatique).