## Slide 1: Cours d’introduction aux réseaux L1 AMRT/D2AW Semestre S2-Année 2017
Dr. Diery NGOM
Enseignant–chercheur au département TIC de l’UFR SATIC, UADB
Contact : diery.ngom@uadb.edu.sn

## Slide 2: Chapitre 6 : Mise en place d’un réseau local

## Slide 3: Plan du cours
Câblages réseaux Ethernet
Configuration de réseaux LAN
Outils de débogage réseaux

## Slide 4: Câblage réseaux Ethernet
Cette partie se fait sous forme de travaux pratiques.
Ces travaux pratiques permet d’apprendre à concevoir eux-mêmes des câbles réseaux Ethernet (droit et croisé) qui sont les plus utilisés aujourd’hui pour le câblage des réseaux LAN Ethernet.
Le matériel utilisé est composé de rouleaux de câbles Ethernet UTP ou STP de cat 5 ou 6, de connecteurs RJ45, de pinces à sertir, de testeurs LAN Ethernet et d’ordinateurs avec cartes Ethernet RJ45.

## Slide 5: Configuration de réseaux locaux
Cette partie se fait sous forme de travaux pratiques.
Elle permet aux étudiants de pouvoir interconnecter et configurer des ordinateurs mis en réseaux.
Pour le matériel, il faut : 3 ordinateurs (au moins), des câbles réseaux Ethernet droits et croisés déjà conçus, au moins un commutateur Ethernet ou un concentrateur.
Les configurations se font en utilisant la pile TCP/IP.
Les paramètres TCP/IP à configurer sur chaque machines sont les adresses IP, les masques de sous-réseaux, les passerelles par défaut.
Un moniteur vous aidera pour faire toutes ces configurations.

## Slide 6: Outils de débogage réseaux
Après l’installation et la configuration d’un réseau local, il est nécessaire de diagnostiquer le fonctionnement du réseau en utilisant des outils de débogage.
Parmi ces outils, nous avons :
Ping qui permet de tester la connectivité entre deux machines;
  ipconfig qui permet de visualiser les paramètres TCP/IP (adresse IP, masque de réseau, passerelle, etc.);
  tracert qui permet de tracer la route suivi par les paquets IP entre une source et un destinataire;

## Slide 7: Outils de débogage réseaux (suite)
nslookup pour voir les information sur le DNS;
arp –a pour voir le cache arp;
netstat qui a plusieurs option (-rn pour voir la table de routage, -e pour voir les statistiques des interfaces ethernet);
Notons que cette liste d’outils n’est pas exhaustive et qu’il existe beaucoup d’autres outils qui peuvent être utilisés par les administrateurs réseaux pour le débogage.